## Slide 1
Word-Line Pulse Generator Using Temperature-Voltage-Aware Delay-Line with Diode-Connection and Capacitive Coupling for Low-Power and
High-Performance SRAM
Seung Jae Yei1, Keonhee Cho2, Minjune Yeo1, and Seong-Ook Jung1
1Yonsei University, 2Samsung Electronics, Korea
1. Introduction
최근 smartphone, automobile과 같은 edge-device에서 AI 연산이 요구됨에 따라 고성능 저전력 AI SoC이 필요함
이러한 edge-device는 outdoor 환경에서 battery으로 동작하므로 AI SoC의 성능에 큰 영향을 미치는 SRAM은 넓은 온도 범위에서 저전력으로 동작해야 함
전력효율을 높일 수 있는 DVFS와 같이 사용되려면 넓은 전압 범위에서 고성능을 유지할 수 있어야 함
하지만 기본적인 inv chain으로 이루어진 WL pulse generator는 위 요구사항을 수행하지 못함
2. Previous Work
3. Proposed Work (TVADL)
Invertor chain의 구조에 header와 footer를 추가함
각각의 header와 footer의 gate voltage를 diode-connected Tr으로 생성하는 2개의 generator으로 구성됨
동작 전압 & 온도에 맞춰 VGH & VGF 인가  optimal WL pulse 생성
4. Simulation Result
다양한 전압, 온도 범위에서 제안 구조의 delay가 required TWL과 align될 수 있음
따라서 다양한 전압, 온도 범위에서 read margin의 낭비를 줄여 고온에서 낭비 되는 power를 줄이고 고전압에서는 read cycle time을 줄일 수 있음
5. Chip measurement
Chip 측정을 통해, 제안구조의 성능 검증
온도를 tracking 하는 RBL 구조의 경우 local variation에 매우 취약하며 이를 개선한 Pipeline RBL 또는 Seesaw RBL 구조는 delay-line 자체의 dynamic power가 상당히 큼
동작 전압을 tracking하는 VATPG와 WBTC 구조의 경우에도 local variation에 매우 취약함
제안 구조는 local variation에 강인하고 적은 power 소모 그리고 voltage & temperature tracking이 가능함